Baz İstasyonlarına İlişkin Gerçekler ve Değerlendirmeler

Son günlerde yazılı ve görsel basında baz istasyonlarının insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri olduğuna dair haberlerin arttığını gözlemlemekteyiz.  Öyle ki baz istasyonlarının şehir dışına taşınması gibi öneriler bile gündeme gelmiş bulunuyor.  İlgili düzenleyici kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Teknoloji Bilgilendirme Platformu kamuoyunun bu konuda doğru bilgilendirilmesi için gerekli açıklamaları yaptılar.

Bu olumsuz haberler doğrultusunda alınacak kararların iletişim altyapısını sekteye uğratmasından, iletişim kalitesini düşürmesinden ve vatandaşlarından en temel hakkı olan haberleşme hakkını zedelemesinden endişe ediyoruz.

Baz istasyonları insan sağlığını olumsuz etkiliyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu raporlarda, baz istasyonlarının olumsuz bir etki oluşturduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığı ifade edilmektedir.

Baz istasyonu standartlara ve BTK düzenlemelerine uygun kurulduğu, baz istasyonları tesisleri yaşam alanları göz önüne alınarak planlandığı ve periyodik kontroller yapıldığı sürece baz istasyonları insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokmamaktadır.

Baz istasyonu nedir? Neden baz istasyonuna ihtiyacımız var?

En basit tanımıyla baz istasyonu cep telefonu ile haberleşme için elektromanyetik sinyalleri yayınlayan ve alan bir anten ile bir radyo verici alıcısıdır. Yani mobil telefonlar, diğer mobil telefonlarla ve sabit ağ telefonlarıyla baz istasyonları üzerinden kurdukları bağlantılar ile görüşme yapabilirler.

GSM, 3. Nesil gibi hücresel yapıda olan haberleşme sistemlerinde iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan kapasitenin etkin bir şekilde planlanması ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulması adına hizmet kalitesinin sürdürülebilir olması için, baz istasyonlarının birbiri arasında kapsama alanı boşluğu bulunmayacak şekilde kurulması zorunludur.

Baz istasyonlarının, televizyon vericileri gibi şehir dışında kurulmayıp daha yoğun nüfusa sahip şehir içinde kurulmasının temel sebebi ise hem kapsama boşluğu bırakılmaması hem de her bir baz istasyonunun sınırlı sayıda kişiyi konuşturabilme kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Diğer yandan cep telefonuyla görüşme yaparken baz istasyonu ne kadar yakın olur ve dolayısı ile sinyal seviyesi ne kadar yüksek olursa, kulağımıza yaklaştırarak görüşme yaptığımız cep telefonu cihazından gönderilen elektromanyetik dalga çıkış gücü o kadar küçük, ne kadar uzak olursa karşılıklı gönderilen elektromanyetik dalga çıkış gücü o kadar büyük olmaktadır. Yani baz istasyonlarının şehir içlerine kurulması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknik bir zorunluluktur.

Türkiye’de Baz İstasyonu Nerelere ve Nasıl Kurulur?

Türkiye’de baz istasyonları kurulumu, işletilmesi ve ilgili limit ve sınır değerleri belirleyen kurum BTK’dır. Yani operatörlere ait baz istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi BTK tarafından ilgili yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir ve düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Bu alanı düzenleyen “10 kHz –60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” 12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 16 Mayıs 2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle bir önceki yönetmelik yürürlükten kalkmıştır.

Yönetmelikte limit değerleri ve Güvenlik Mesafesi hesabı kullanılmak suretiyle, sabit telekomünikasyon cihaz ve sistemlerinin civarında insanların emniyet ve güvenle sürekli bulunabilecekleri güvenli alanlar belirlenebilmektedir. Bu kapsamda, baz istasyonu kurma izni ancak; BTK tarafından belirlenen limit değerlerin sağlandığı, bu limit değerlerin yaşam alanlarında aşılmadığı durumlarda verilmektedir.

Bu süreçte, operatörler sadece BTK tarafından belirtilen limit değerleri sağlamakla değil, sistemin kurulduğu yer ile ilgili ayrıntılı bilgileri (Paratoner, Yetkisiz Erişim, Coğrafi Koordinat, Topraklama, Çıkış Gücü vb.) içeren teknik dosya hazırlamakla ve BTK’ ya başvurarak ön izin anlamına gelen Güvenlik Sertifikası almakla yükümlüdürler. Daha sonra istasyonun kurularak hizmete verilmesi aşamasında yine BTK tarafından yapılacak teknik ölçüm ve kontrollerin, Yönetmelik hükümleri açısından belirtilen güvenli alan içinde uygun bulunması halinde Güvenlik Sertifikası Kati olarak onaylanmaktadır.

Ayrıca baz istasyonlarının sürekli denetimi yapılarak, zaman içinde ortaya çıkması muhtemel olumsuzlukların da önü alınabilmektedir. Vatandaşların istedikleri baz istasyonlarının belirlenen standartlara uygun değerlere sahip olup olmadığının ölçümünü BTK’ya veya üniversiteler ile bağımsız ölçüm kuruluşlarına yaptırmaları da mümkündür.

Türkiye’deki Limit Değerler Nasıl Belirlenmiştir?

Elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri belirlenmesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO - World Health Organization), ve Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) değerleri referans kabul edilmektedir. Türkiye’de yetkili kurum olan BTK, AB ülkelerinin de tercih ettiği ve dünyada en çok tercih edilen otorite olan ICNIRP’yi referans almıştır.  (Tablo 1)

Tablo 1: Elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri için referans alınan kurumlar

Bununla da kalınmamış, standart değerin yaklaşık 1/4’üne tekabül eden elektromanyetik alan şiddeti limit değeri temel kriter olarak kabul edilmiştir. (Tablo 2)

Tablo 2: Elektrik Alan Şiddeti İçin ICNIRP’ nin Belirlediği Limit Değerler ile Türkiye’de Limit Değerler

Türkiye’de uygulanan elektrik ve elektromanyetik alan değerleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş olup; herbir RF kaynağı için 10,23V/m olarak belirlenmiştir. Bu değer ülkemizde ICNIRP ve dünya standartı olan 41,2 V/m değerinden 4 kat daha düşük ve güvenlidir.

Tablo 3: Limit Değerler (Türkiye) 900&1800 &2100 MHz Karşılaştırması

ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection-Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu) limitleri dikkate alınarak standart değerin yaklaşık 1/4’üne tekabül eden elektromanyetik alan şiddeti limit değeri yönetmelikte temel kriter olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde dikkate alınan limit değerlerin, hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinden daha düşük olması sağlanmıştır.

Tablo 4 incelendiğinde bazı ev aletlerinin ortamda neden oldukları elektrik alan şiddetlerinin bile baz istasyonlarından fazla olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Bazı Ev Eşyalarının ve Baz İstasyonunun Elektrik Alan Şiddetleri

(*) : BTK yönetmeliğine göre baz istasyonları için öngörülen en yüksek elektrik alan şiddeti 10V/m’dir.

Baz istasyonları Türkiye’de diğer Avrupa ülkelerine göre daha mı yaygındır?

Baz istasyonunun sayısını belirleyen; kapsanacak alanın büyüklüğü ve o alan içerisinde hizmet alacak abone sayısıdır. Alan ve abone sayısıyla doğru orantılı olarak baz istasyonlarının sayısının da artması doğaldır.

2009 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye’deki mobil abone sayısı 63 milyonu geçmiştir. Bu da mobil penetrasyonunun yaklaşık yüzde 89 olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye'de de yaklaşık 40 bin civarında baz istasyonu bulunmaktadır ve bu istasyonların tamamı BTK’ dan izin alınarak kurulmuş ve gerekli ölçümler yapılmıştır.

Uluslararası kıyas olması açısından bir örnek vermek gerekirse ülkemizin yaklaşık 20’de 1’i büyüklüğündeki Danimarka’da da aynı miktarda baz istasyonu bulunmaktadır.  Nüfus ve yüzölçümü açısından ülkemizin 10’da 1’i büyüklüğündeki Avusturya’da ise 19.000’in üzerinde baz istasyonu vardır.

Nüfusu yaklaşık 61 milyon olan İngiltere’de 2009 yılı sonu itibariyle 52.000’den fazla baz istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlardan yaklaşık üçte ikisi hâlihazırda var olan bina ve yapıların üzerine kurulmuştur.

Ülkemiz ile hemen hemen aynı nüfusa sahip ve yüzölçümü ülkemizin yaklaşık yarısı kadar olan Almanya’da 139.000 baz istasyonu vardır.

# Footnotes

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/en/index.html

http://www.icnirp.org

http://www.tk.gov.tr/Basin_Duyurular/Roportaj/2009/ntvahatalay.htm

http://www.fmk.at/content.php?id=179 (Mart 2009 itibariyle)

http://www.mobilemastinfo.com/information/fact_sheets/mobile_phones_and_base_stations.htm

http://www.izmf.de/html/de/63135.html

(UMTS ve GSM baz istasyonları hesaplanmıştır.)

# Text boxes

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu raporlarda, baz istasyonlarının olumsuz bir etki oluşturduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığı ifade edilmektedir.

Türkiye’de özellikle baz istasyonları kurulumu, işletilmesi ve ilgili limit ve sınır değerleri belirleyen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’dur.

Ülkemizde uygulanan değerler diğer ülkelerde uygulanan dünya standardı olan değerden 4 kat daha düşüktür ve daha güvenlidir.

Türkiye'deki 40 bin baz istasyonuna kıyasla; ülkemizin yaklaşık 20’de 1’i büyüklüğündeki Danimarka’da aynı miktarda, nüfusu 61 milyon olan İngiltere’de ise 52 binden fazla baz istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlardan yaklaşık üçte ikisi hâlihazırda var olan bina ve yapıların üzerine kurulmuştur.

Cep telefonu kullanıcıları baz istasyonlarına ne kadar yakınsa ve sinyali iyi alabiliyorsa o kadar daha az elektrik ve elektromanyetik alana maruz kalır.

Evimizde kullandığımız ütünün elektrik alan şiddeti baz istasyonuna kıyasla 6 kat, su ısıtıcısınınki ise 13 kat daha fazladır.